## Slide 1
VLAN基礎研修
物理的な配線と、論理的な通信範囲を分けて理解する
DATE
2026年8月
ORGANIZATION
IT基盤部
AUTHOR
ネットワーク研修担当

## Slide 2
学習目標
研修の目的
一般的な企業LANの静的なAccess・Trunk構成を対象に、構成図からVLAN境界と通信経路を説明できる状態を目指します。
VLANとブロードキャストドメインを、自分の言葉で説明できる
同じVLANと異なるVLANで、フレームの届き方がどう変わるか説明できる
IEEE 802.1Qの役割と、タグ付き・タグなし、Access・Trunkの関係を説明できる
製品初期VLAN、ネイティブVLAN、VLAN 0、デフォルトゲートウェイを区別できる
MACアドレス表とルーティングテーブルの役割を区別できる
SVI・RP・ルーターサブインターフェースの役割を、Cisco設定とshow出力から確認できる
新入社員向けネットワーク基礎研修
02 / 36

## Slide 3
前提知識
通信単位と識別子
用語 | 定義
Ethernetフレーム | Ethernetで送受信するデータ単位。送信元・宛先MACアドレス、上位プロトコルの識別値、データなどで構成する。
MACアドレス | Ethernetフレームの送信元・宛先を示す識別子。通常はネットワークインターフェースに割り当てる48ビットの値。
IPパケット | IPで送受信するデータ単位。送信元・宛先IPアドレスなどを持ち、異なるIPネットワーク間でも転送できる。
新入社員向けネットワーク基礎研修
03 / 36

## Slide 4
前提知識
通信範囲と転送階層
用語 | 定義
IPサブネット | 同じネットワークプレフィックスを共有するIPアドレスの範囲。端末はサブネットマスクまたはプレフィックス長で判定する。
ARP | IPv4アドレスに対応する、同一リンク上のMACアドレスを解決するプロトコル。ARP要求はブロードキャストで送信する。
L2（データリンク層） | 同一リンク内でフレームを転送する階層。EthernetではMACアドレスを転送判断に使用する。
L3（ネットワーク層） | 異なるIPネットワーク間でパケットを転送する階層。IPアドレスとルーティング情報を転送判断に使用する。
Voice VLAN、Private VLAN、Q-in-Q、VLAN自動配布などは発展事項として本研修の対象外。
新入社員向けネットワーク基礎研修
04 / 36

## Slide 5
前提となる言葉
ブロードキャストドメイン
VLANによる分割を理解するため、最初にL2でブロードキャストが届く範囲を確認します。
ブロードキャストドメイン
ブロードキャストフレームが届くL2の
範囲です。同じ範囲にいる端末は、
ARPなどの一斉送信を受け取ります。
ブロードキャスト
同じ通信範囲にいる全端末へ届けるフレームです。
L2スイッチの動作
受信したブロードキャストを、同じLANに属する他の
ポートへ複製します。
境界が必要な理由
範囲が大きいほど不要な一斉送信が増え、用途や
管理単位も分けにくくなります。
誤解しやすい点
ブロードキャストは同じ通信範囲の全端末へ、ユニキャストは特定の宛先へ転送されます。ここでは一斉送信の範囲に
注目します。
新入社員向けネットワーク基礎研修
05 / 36

## Slide 6
分割していないLAN
フラットLAN内のARP
PC AはPC BのMACアドレスを知るため、ARP要求をブロードキャストで送ります。L2スイッチは受信ポート以外へ
複製し、PC Bだけが自分宛てと判断します。応答はユニキャストのため省略しています。
同一LAN
1つのブロードキャストドメイン
送信元
L2スイッチ
同じLAN
同じLAN
② 他ポートへ複製
① ARP要求
PC A
PC BのMACを問い合わせ
L2スイッチ
受信ポート以外へ複製
PC B
自分宛てと判断
プリンタ
自分宛てでないため破棄
ブロードキャスト
新入社員向けネットワーク基礎研修
06 / 36

## Slide 7
言葉の定義
VLANとは
VLAN
VLANはVirtual LANの略で、スイッチ上の
通信範囲を論理的に分けます。
VLANごとにブロードキャストドメインが
分かれます。
物理構成
同じスイッチや同じ配線を共有したまま、通信範囲を
分けられます。
識別方法
各論理LANをVLAN IDで識別します。例: VLAN
10、VLAN20。
起きる変化
ブロードキャストは同じVLAN内だけに届き、別の
VLANには広がりません。
誤解しやすい点
VLANはL2の通信範囲を論理的に分割します。暗号化、通信制御、IPアドレス設計は、それぞれ別の機能として組み
合わせます。
新入社員向けネットワーク基礎研修
07 / 36

## Slide 8
論理分割の効果
VLAN内のブロードキャスト
営業PC AのARP要求を追います。同じ物理スイッチ上でも、ブロードキャストはVLAN 10内だけへ複製され、VLAN
20の端末には届きません。
VLAN 10
営業
VLAN 20
開発
送信側
同じ物理スイッチ
受信側
① VLAN 10のARP要求
×
営業PC A
VLAN 10でARP要求
開発PC A
L2スイッチ
VLAN単位で分離
営業PC B
同じVLANなので受信
開発PC B
別VLANなので受信しない
ブロードキャスト
境界で停止
新入社員向けネットワーク基礎研修
08 / 36

## Slide 9
通信できる範囲
デフォルトゲートウェイ
デフォルトゲートウェイ
端末が異なるIPサブネットへ
通信するとき、最初にIPパケットを渡す
L3機器のIPアドレスです。VLANごとに、
到達可能なゲートウェイを設定します。
同じIPサブネット
端末は宛先端末のMACアドレスを調べ、宛先へ直接
フレームを送ります。
異なるIPサブネット
端末はゲートウェイのMACアドレスを調べ、IPパケットを
L3機器へ渡します。
VLAN境界
L2スイッチだけでは越えられないため、ルータまたはL3
スイッチが中継します。
誤解しやすい点
デフォルトゲートウェイはL3の次ホップです。初期VLANはポートの初期所属、ネイティブVLANはTrunk上のタグなし
転送を扱います。
新入社員向けネットワーク基礎研修
09 / 36

## Slide 10
VLAN識別の標準
IEEE 802.1Q
複数のVLANを同じEthernetリンクで運ぶために、フレームの所属VLANを識別する仕組みを確認します。
IEEE 802.1Q
MACブリッジとVLANブリッジを含む
ブリッジネットワークの動作、
プロトコル、管理などを定めるIEEE
規格です。VLANを識別する
仕組みとして、Ethernetフレームへ4
バイトのVLANタグを挿入します。
VLANタグ
送信元MACアドレスの後ろへ4バイトを挿入し、優先度や
VLAN IDなどを格納します。
VLAN ID
タグ内の12ビットの値で、フレームが属するVLANを
識別します。
使われる区間
複数VLANを運ぶスイッチ間リンクなどでタグを使い、
端末接続区間では通常タグを外して送受信します。
誤解しやすい点
802.1QはブリッジネットワークとVLAN識別の標準です。Access、Trunk、ネイティブVLANは製品設定で使われる
名称です。
新入社員向けネットワーク基礎研修
10 / 36

## Slide 11
フレーム形式
802.1Qタグの構造
同じデータ長なら802.1Qタグ付きフレームは4 byte長くなる（FCSを含め1518 byteから1522 byte）。
幅はbit数に比例しない概念図
タグなし
宛先MAC
48 bit
送信元MAC
48 bit
上位種別
16 bit
データ
可変長
誤り検査
32 bit
基準
802.1Q
宛先MAC
48 bit
送信元MAC
48 bit
TPID
16 bit
PCP
3 bit
DEI
1 bit
VLAN ID
12 bit
上位種別
16 bit
データ
可変長
誤り検査
32 bit
+4 byte
TPID
タグ付きフレームを識別。
代表値は0x8100。
PCP
通信の優先度を示す3 bit。
DEI
輻輳時の破棄可否を示す1 bit。
VLAN ID
所属VLANを識別する12 bit。
新入社員向けネットワーク基礎研修
11 / 36

## Slide 12
フレームの分類
タグ付きフレーム・タグなしフレーム・PVID
項目 | 説明 | 受信時の扱い
タグ付きフレーム | 802.1Qタグを持つEthernetフレーム。 | タグ内のVLAN IDを使って所属VLANを判断する。
タグなしフレーム | 802.1Qタグを持たないEthernetフレーム。 | 受信ポートのPVIDなど、ポート設定から所属VLANを判断する。
PVID | Port VLAN Identifier。タグなし受信などを分類するVLAN ID。 | 端末接続ポートでは、設定した所属VLANが通常この役割を持つ。
タグなしフレームの所属判定 | フレーム自体にはVLAN IDがない。 | 受信ポートのPVIDなど、ポート設定によって所属VLANを決定する。
※ IEEE 802.1Qは、MACブリッジとVLANブリッジの動作などを定める規格。詳細: IEEE 802.1Q-2022（IEEE公式）
新入社員向けネットワーク基礎研修
12 / 36

## Slide 13
端末を収容するポート
Accessポート
左から右へ追います。①端末はタグなしフレームを送り、②スイッチは受信したAccessポートの設定からVLAN 10へ
分類し、③送信側のAccessポートからタグなしで出します。
VLAN 10
営業
端末
Accessポート
同じVLAN
① タグなしで受信
③ タグなしで送信
営業PC
タグなし
L2スイッチ
② VLAN 10へ分類
営業プリンタ
タグなし
Access（単一セグメント）
新入社員向けネットワーク基礎研修
13 / 36

## Slide 14
スイッチ間のポート
Trunkポート
左右の端末区間はタグなし、中央のTrunk区間は802.1Qタグ付きです。スイッチは受信ポートでVLANを判定し、Trunkでは
VLAN IDを付けて複数VLANを1本のリンクへ多重化します。
VLAN 10
営業
VLAN 20
開発
フロアA
スイッチA
スイッチB
フロアB
① タグなし
① タグなし
② 802.1Qタグ付き
VLAN 10 / 20
③ タグなし
③ タグなし
営業PC A
開発PC A
スイッチA
スイッチB
営業PC B
開発PC B
物理リンク
Access（単一セグメント）
Trunk（複数セグメント）
新入社員向けネットワーク基礎研修
14 / 36

## Slide 15
Trunkのタグ処理
ネイティブVLANのタグ処理
VLAN 10経路ではAccess VLAN設定を使わず、Trunkのnative VLAN設定がタグなしフレームの所属を決める。
通常の値
＋
タグ・ヘッダー付加
装置内部処理
下線：直前から値・付加情報が変化
送信端末
スイッチA
スイッチ間Trunk
スイッチB
受信端末
VLAN 10
native VLAN
タグなし
PCから送信
VLAN 10
受信ポートのnative設定で
割当
タグなし
native VLAN 10
VLAN 10
タグなしをnativeへ分類
タグなし
TrunkからPCへ送出
VLAN 20
通常のVLAN
タグなし
PCから送信
VLAN 20
Accessポートで分類
TAG
802.1Qタグ付き
VLAN ID 20
VLAN 20
タグのVLAN IDで分類
タグなし
PCへ送出
新入社員向けネットワーク基礎研修
15 / 36

## Slide 16
Trunk両端の設定不一致
ネイティブVLAN不一致時の誤分類
PC側ではAccess VLAN、Trunk受信側ではnative VLANがタグなしフレームの所属を決めるため、両端の
native VLANを一致させる。
送信側では
VLAN 10
受信側では
VLAN 20
営業PC A
SW-A（Access
10 / native 10）
SW-B（native 20
/ Access 20）
開発PC B
① タグなし受信をAccess
VLAN 10へ分類
② native 10なのでタグなしで
送出
③ タグなし受信を
native 20へ分類
④ Access VLAN 20から
タグなしで送出
新入社員向けネットワーク基礎研修
16 / 36

## Slide 17
混同しやすい用語
製品初期VLAN・ネイティブVLAN・VLAN 0
用語 | 意味 | 注意点
初期VLAN（Cisco: デフォルトVLAN） | 工場出荷時にポートが所属する製品上の初期VLAN。CiscoスイッチではVLAN 1。 | 製品固有の初期設定名として、機種ごとの仕様を確認する。
ネイティブVLAN（Cisco等の製品用語） | 802.1Q Trunkでタグなし受信を分類するVLAN。Cisco IOSの既定動作ではタグなしで送出する。 | vlan dot1q tag nativeを有効にするとnative VLANもタグ付きになる。両端の設定を一致させる。
VLAN 0（802.1Q） | VLAN所属を示さず、優先度情報だけを運ぶタグで使用する予約値。 | 通常VLANの識別には1～4094を使用する。
許可VLAN（製品設定） | そのTrunkで転送を許可するVLAN IDの一覧。 | 許可一覧に含まれるVLANだけがTrunkを通過する。
通常のVLAN ID（802.1Q） | VLAN所属の識別には1～4094を使用できる。 | 0は優先度タグ用、4095は予約値として扱う。
対象の違い: 初期VLAN=ポート初期所属 / ネイティブVLAN=Trunkのタグなし転送 / デフォルトゲートウェイ=L3次ホップ。
新入社員向けネットワーク基礎研修
17 / 36

## Slide 18
同じVLAN内の転送
Trunk区間のタグ処理
802.1Qタグが現れるのはTrunk区間であり、端末側のAccess区間ではタグなしフレームとして送受信する。
送信側
Trunk
受信側
営業PC A
スイッチA
スイッチB
営業PC B
① タグなしで受信
② 受信ポートから
VLAN 10へ分類
③ VLAN 10タグを付けて
Trunkへ
④ 宛先MACから
出力ポートを決定
⑤ タグを外してAccessへ送出
新入社員向けネットワーク基礎研修
18 / 36

## Slide 19
通信機器の判断材料
ARPキャッシュ・MACアドレス表・ルーティングテーブル
観点 | ARPキャッシュ | MACアドレス表 | ルーティングテーブル
主に持つ機器 | 端末、ルータ、L3スイッチ | L2スイッチ、L3スイッチ | ルータ、L3スイッチ
対応関係 | 次に渡す相手のIPアドレス → MACアドレス | VLAN ID + 宛先MACアドレス → 出力ポート | 宛先IPプレフィックス → 次ホップ / 出力先
通信での役割 | フレームの宛先MACアドレスを決める。 | 同じVLAN内でフレームの出力ポートを決める。 | 異なるIPネットワークへIPパケットを中継する。
未登録の場合 | ARP要求でMACアドレスを問い合わせる。 | 同じVLAN内へフレームを広げて宛先を探す。 | 最終候補の経路であるデフォルトルートを使うか、経路がなければ破棄する。
MACアドレス表はVLANごとに独立しており、MACエントリを追加するだけではVLAN境界を越えられない。
新入社員向けネットワーク基礎研修
19 / 36

## Slide 20
異なるVLAN間の通信
VLAN間ルーティング
左上から右下へ追います。①端末はデフォルトゲートウェイのMACアドレス宛てに送り、②VLAN 10タグでL3スイッチへ
渡し、③宛先IPの経路を検索した後、④VLAN 20向けの新しいL2フレームを作り、⑤宛先端末へタグなしで送ります。
VLAN 10 / 192.168.10.0/24
VLAN 20 / 192.168.20.0/24
営業PC
192.168.10.10
L2スイッチ
VLAN 10を転送
L3スイッチ
③ IP経路を検索
L2スイッチ
VLAN 20を転送
開発PC
192.168.20.20
① ゲートウェイのMAC宛て
② タグ10でL3へ
④ タグ20でL2へ
⑤ タグなしで送信
L2スイッチは同じVLAN内だけを転送します。VLAN境界を越えるのはL3スイッチであり、受信したL2ヘッダーを外してIP経路を選び、送信側VLAN向けのL2ヘッダーを新しく作ります。
新入社員向けネットワーク基礎研修
20 / 36

## Slide 21
SVI・RP・転送エンジン
L3スイッチ内部の転送
横方向はデータ転送です。SVI（VLANごとのL3インターフェース）で受信し、転送エンジンがFIB（転送先表）から
出力先を選びます。縦方向はRP（Route Processor）が作る経路・隣接情報の反映です。
L3スイッチ
営業PC
192.168.10.10
SVI Vlan10
VLAN 10の受信L3インターフェース
転送エンジン
FIB検索・L2ヘッダー更新
SVI Vlan20
VLAN 20の送信L3インターフェース
開発PC
192.168.20.20
RP
RIBを作る制御プレーン
① ゲートウェイMAC宛て
② IPパケットをL3受信
③ FIBで出力先を決定
④ 新しいL2ヘッダーで送出
制御情報を反映
SVIはVLANごとの論理L3インターフェースです。RP（Route Processor）は経路情報をRIB（Routing Information Base）へまとめ、転送用のFIB（Forwarding Information Base）と隣接情報を転送エンジンへ反映します。通常のデータパケットは転送エンジンが処理します。
新入社員向けネットワーク基礎研修
21 / 36

## Slide 22
外部ルーターによる中継
ルーターの802.1Qサブインターフェース
左側のL2スイッチは端末フレームをVLAN 10または20へ分類し、Trunkでタグを付けて送ります。右側の物理ポートGi0/0は
VLAN IDを判別し、VLANごとの論理L3インターフェースへ渡します。
L2スイッチ
ルーター
営業PC
VLAN 10
Access VLAN 10
802.1Q Trunk
VLAN 10・20を1本で運ぶ
Access VLAN 20
Gi0/0.10
VLAN 10 / GW 192.168.10.1
Gi0/0（物理ポート）
802.1Qタグを判別
Gi0/0.20
VLAN 20 / GW 192.168.20.1
開発PC
VLAN 20
タグなし
タグなし
VLAN 10
VLAN 20
802.1Qタグ 10 / 20
VLAN ID 10で分類
VLAN ID 20で分類
サブインターフェースは、1本の物理ポート上に作る論理L3インターフェースです。Gi0/0.10とGi0/0.20は、それぞれVLAN 10と20を終端し、各VLANのデフォルトゲートウェイIPを持ちます。
新入社員向けネットワーク基礎研修
22 / 36

## Slide 23
VLAN 10からVLAN 20
サブインターフェース間の転送
送信元・宛先IPアドレスは維持し、MACアドレスとVLANタグはルーティング区間ごとに作り直す。
受信
ルーティング
送信
営業PC
L2スイッチ
Gi0/0.10
IP
ルーティング
Gi0/0.20
開発PC
① ゲートウェイ宛て・
タグなし
② VLAN 10タグでGi0/0.10へ
③ タグを外してIPパケットを
受信
④ 経路検索・Gi0/0.20を選択
⑤ 新しいMAC・VLAN 20
タグで送出
⑥ タグを外してAccessへ送出
新入社員向けネットワーク基礎研修
23 / 36

## Slide 24
VLAN間ルーティング方式
SVIとルーターサブインターフェース
観点 | L3スイッチのSVI | ルーターのサブインターフェース
論理インターフェース | interface Vlan10 | interface Gi0/0.10
VLANとの結び付け | SVI番号をVLAN IDへ対応 | encapsulation dot1Q 10で指定
物理接続 | スイッチ内部のVLANとL3転送を接続 | 1本のルーターポートで複数VLANを終端
転送処理 | 転送エンジンがSVI間を中継 | ルーターの転送機能がサブインターフェース間を中継
主な利用場面 | L3スイッチで多数VLANを収容 | 外部ルーターへVLAN間中継を集約
どちらもVLANごとのL3インターフェースへIPアドレスを持たせ、端末のデフォルトゲートウェイとして使います。
新入社員向けネットワーク基礎研修
24 / 36

## Slide 25
Cisco IOS XE設定例
L3スイッチのSVI設定
VLANの作成、SVIのIP設定、IPルーティング有効化を一組で構成する。
SVIを作成してL3転送を有効化
ip routing
vlan 10
name SALES
vlan 20
name DEV
!
interface Vlan10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
no shutdown
interface Vlan20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
no shutdown
設定の読み方
01
ip routingは、L3スイッチのIP
ルーティングを有効にする
02
interface Vlan10とVlan20は、各VLANのL3
インターフェースを作る
03
192.168.10.1と192.168.20.1は、各VLANの
端末が使うデフォルトゲートウェイになる
新入社員向けネットワーク基礎研修
25 / 36

## Slide 26
Cisco IOS XE show出力例
SVIの状態と直結経路
SVIはIPアドレスだけでなく、up / upと直結経路の両方を確認する。
SVIのIPアドレスと稼働状態
Switch# show ip int brief | include Vlan
Vlan10 192.168.10.1 YES manual up up
Vlan20 192.168.20.1 YES manual up up
ルーティングテーブルの直結経路
Switch# show ip route connected | include ^C
C 192.168.10.0/24 is directly connected, Vlan10
C 192.168.20.0/24 is directly connected, Vlan20
出力から読む状態
01
Vlan10とVlan20がup / upで、L3
インターフェースとして利用できる
02
SVIのline protocolは、対応VLANと接続
ポートの状態にも連動する
03
Cで始まる直結経路が、対応するVlan
インターフェースへ登録されている
04
端末のデフォルトゲートウェイが、所属
VLANのSVIアドレスを指している
新入社員向けネットワーク基礎研修
26 / 36

## Slide 27
Cisco IOS XE設定例
ルーターサブインターフェースの設定
親ポート、802.1Q VLAN ID、IPアドレス、対向Trunkを一組で構成する。
物理ポートをVLAN別の論理IFへ分割
interface Gi0/0
no ip address
no shutdown
!
interface Gi0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
!
interface Gi0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
設定の読み方
01
親インターフェースGi0/0は、VLANを運ぶ
物理リンクとして使う
02
encapsulation dot1Q 10と20は、各論理IFへ
対応するVLAN IDを指定する
03
Gi0/0.10とGi0/0.20のIPアドレスは、各
VLANのデフォルトゲートウェイになる
04
対向スイッチのTrunkでも、VLAN 10と20を
作成・許可する
新入社員向けネットワーク基礎研修
27 / 36

## Slide 28
Cisco IOS XE show出力例
サブインターフェースの状態と直結経路
サブインターフェースは親ポートの状態、論理IFのIP、直結経路を続けて確認する。
親ポートとサブインターフェース
Router# show ip int brief | include GigabitEthernet0/0
GigabitEthernet0/0 unassigned YES unset up up
GigabitEthernet0/0.10 192.168.10.1 YES manual up up
GigabitEthernet0/0.20 192.168.20.1 YES manual up up
ルーティングテーブルの直結経路
Router# show ip route connected | include ^C
C 192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
C 192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
出力から読む状態
01
親インターフェースGi0/0がup / upで、IP
アドレスを持たない
02
Gi0/0.10とGi0/0.20がup / upで、それぞれ
ゲートウェイIPを持つ
03
dot1QのVLAN IDが、対向スイッチの
Trunkで許可するVLANと一致している
04
直結経路の出力先が、対応する
サブインターフェースになっている
新入社員向けネットワーク基礎研修
28 / 36

## Slide 29
混同しやすい概念
VLANとIPサブネット
観点 | VLAN | IPサブネット
主な層 | L2 | L3
識別子 | VLAN ID | ネットワークアドレス / プレフィックス
分ける範囲 | ブロードキャストドメイン | IPアドレスとルーティングの範囲
境界を越える方法 | L3機器へ渡す | ルータが経路選択する
一般的な設計 | 1 VLAN | 1 IPサブネットを対応させる
新入社員向けネットワーク基礎研修
29 / 36

## Slide 30
設定と確認
VLANの設定と確認
設定後は、意図したVLAN所属、Trunkの許可VLAN、対向機器との一致を確認する。
Access: 端末ポートをVLAN 10へ所属
vlan 10
name SALES
!
interface Gi1/0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
Trunk: VLAN 10と20を許可
interface Gi1/0/24
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20
投入後に確認する状態
01
show vlan briefで、Gi1/0/1がVLAN 10に
所属している
02
show interfaces trunkで、Gi1/0/24が
Trunkとして動作している
03
VLAN 10と20が、Trunkの許可VLANへ
含まれている
04
対向スイッチでも同じVLANが作成・
許可されている
新入社員向けネットワーク基礎研修
30 / 36

## Slide 31
障害切り分け
VLAN障害の切り分け
疎通できないときは、物理、Access、Trunk、MACアドレス表、L3の順に境界を確認します。
01
物理
リンク状態とポートエラーを確認する。
02
Access
端末ポートのVLAN IDを確認する。
03
Trunk
許可VLANとネイティブVLANを両端で比較する。
04
MACアドレス表
対象VLANで宛先MACと出力ポートを確認する。
05
L3
IP設定、ゲートウェイ、経路を確認する。
新入社員向けネットワーク基礎研修
31 / 36

## Slide 32
理解度チェック
理解度チェック
01
VLANの説明として最も適切なものはどれか。
A. L2のブロードキャストドメインを論理的に分ける
B. 通信内容を暗号化する
C. IPアドレスを自動配布する
02
2台のスイッチ間でVLAN 10と20を1本のリンクへ通すとき、使うポート種別はどれか。
A. 1つのVLANへ収容するAccessポート
B. 複数VLANを運ぶTrunkポート
C. IPネットワークを中継するL3ポート
新入社員向けネットワーク基礎研修
32 / 36

## Slide 33
解答と解説
解答と解説
01
VLANの説明として最も適切なものはどれか。
A. L2のブロードキャストドメインを論理的に分ける
B. 通信内容を暗号化する
C. IPアドレスを自動配布する
解説
VLANは物理配線を共有しながら、L2の通信範囲を複数の論理LANへ分割します。
02
2台のスイッチ間でVLAN 10と20を1本のリンクへ通すとき、使うポート種別はどれか。
A. 1つのVLANへ収容するAccessポート
B. 複数VLANを運ぶTrunkポート
C. IPネットワークを中継するL3ポート
解説
Trunkは802.1QタグでVLAN IDを識別し、複数VLANを1本の物理リンクで運びます。
新入社員向けネットワーク基礎研修
33 / 36

## Slide 34
VLAN間通信とTrunk設定
VLAN間通信とネイティブVLANの確認問題
01
VLAN 10の端末からVLAN 20の端末へ通信するとき、必要な機能はどれか。
A. L3ルーティング
B. 同じAccess VLANの設定
C. ケーブルの二重化
02
Trunk両端でネイティブVLANが異なるとき、タグなしフレームは受信側でどう分類されるか。
A. 受信側のネイティブVLANへ分類される
B. 送信側のVLAN IDが復元される
C. 必ず破棄される
新入社員向けネットワーク基礎研修
34 / 36

## Slide 35
VLAN間通信とTrunk設定
VLAN間通信とネイティブVLANの解答
01
VLAN 10の端末からVLAN 20の端末へ通信するとき、必要な機能はどれか。
A. L3ルーティング
B. 同じAccess VLANの設定
C. ケーブルの二重化
解説
異なるVLANは別のL2ネットワークなので、ルータまたはL3スイッチが中継します。
02
Trunk両端でネイティブVLANが異なるとき、タグなしフレームは受信側でどう分類されるか。
A. 受信側のネイティブVLANへ分類される
B. 送信側のVLAN IDが復元される
C. 必ず破棄される
解説
タグなしフレームにはVLAN IDがないため、受信スイッチは自分のネイティブVLAN設定で分類します。
新入社員向けネットワーク基礎研修
35 / 36

## Slide 36
まとめ
まとめ
01
どの端末が同じVLAN、つまり同じブロードキャストドメインに属するか
02
タグなし受信をどのPVIDへ分類し、どのTrunkでタグ付き転送するか
03
MACアドレス表とルーティングテーブルが、どの転送判断に使われるか
04
異なるVLAN間を、どのデフォルトゲートウェイとL3機器が中継するか
05
L3スイッチではSVI、外部ルーターでは802.1Qサブインターフェースをどのように設定・確認するか
新入社員向けネットワーク基礎研修
36 / 36